МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 126 від 15.02.2007

Про внесення змін до наказу

МОН України від 11.05.2006 р.

№ 363

# З метою створення умов для впровадження сучасних інформаційних технологій навчання у навчально-виховний процес і проведення єдиної технічної політики у галузі інформатизації навчальних закладів, що надають загальну середню, професійно-технічну і вищу освіту та забезпечення умов безпечного для здоров’я учнів (студентів) використання сучасної комп’ютерної техніки на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 „Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки”, від 20.08.2003 р. № 1300 „Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки” та від 08.09.2004 р. „Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити із змінами вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів освіти, затверджені наказом від 11.05.2006 р. № 363 (додаються).

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.) забезпечити організацію і проведення процедури розгляду обладнання навчальних комп’ютерних комплексів для закладів освіти та надання Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам, затверджених наказом від 11.05.2006 р. № 363, у частині визначення вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для закладів системи загальної середньої освіти, із додержанням змін у специфікації (затверджених цим наказом).

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Забезпечувати дотримання вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів, якими оснащуються навчальні заклади.

3.2. Здійснювати закупівлю у 2007 році навчальних комп’ютерних комплексів та меблів шкільних для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання закладів освіти за наявності гігієнічного висновку, сертифікату відповідності системи УкрСепро та Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам.

4. Тендерним комітетам Замовника з організації і проведення закупівлі навчальних комп’ютерних комплексів для навчальних закладів за кошти державного і місцевих бюджетів включати зазначені вимоги до тендерної документації.

5. Наказ надрукувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на сайті міністерства.

6. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітки в справах архіву про зміни до наказу від 11.05.2006 р. № 363.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

# Міністр 					С.М.Ніколаєнко

Додаток

до наказу МОН України

від 15.02.2007 р. № 126

Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти

| Найменування обладнання | Кіль-кість |
| --- | --- |
| 1 Обладнання робочого місця вчителя*** |  |
| Комп’ютер у складі: | 1 шт. |
| системний блок: | 1 шт. |
| корпус BTX або ATX з блоком живлення не менше 300 Вт, з не менш ніж одним з’єднувачем USB на лицьовій панелі | 1 шт. |
| материнська плата формфактору BTX або ATX, яка має не менше 4-х USB каналів версії 2.0 уведення/виведення | 1 шт. |
| центральний процесор Intel Pentium 4 з тактовою частотою не менше 3,00 ГГц, або еквівалент | 1 шт. |
| оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) DDR2 ємністю не менше 512 Мб | 1 шт. |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD) ємністю не менше 80 Гб | 1 шт. |
| накопичувач на гнучкому магнітному диску (FDD) ємністю 1,44Мб | 1 шт. |
| пристрій для читання і запису оптичних носіїв даних форматів CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+/- RW | 1 шт. |
| відео моніт з обсягом пам’яті не менше 128 Мб, обладнана виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу і комплексного телевізійного відеосигналу для монтування на шину AGP або PCI express | 1 шт. |
| звукова карта з мікрофонним входом | 1 шт. |
| мережева карта, яка забезпечує швидкість обміну не менше 100 Мбіт/с або Відео моніто карта бездротової локальної мережі стандарту Wi Fi (ІЕЕЕ 802.11 B/G) | 1 шт. |
| програмне забезпечення *: |  |
| операційна система не гірше Windows XP Pro Ukr, або еквівалент | 1 шт. |
| операційна система Linux (за потреби), Red Hat або ASP, з українською мовою інтерфейсу, або еквівалент | 1 шт. |
| пакет програмних засобів офісного призначення: Microsoft Office 2007 Pro Plus Ukr або Microsoft Office 2003 Pro Ukr у складі: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, або еквівалент | 1 шт. |
| пакет програмних засобів офісного призначення: Open Office, або еквівалент (встановлюється за умови наявності операційної системи Linux) | 1 шт. |
| антивірусна програма для операційних систем Windows 9x/ME/NT/2000/XP або еквівалент | 1 шт. |
| програма архіватор | 1 шт. |
| система для оптичного розпізнавання тексту | 1 шт. |
| програма для машинного перекладу текстів, що забезпечує переклад між українською, російською і англійською мовами | 1 шт. |
| мова програмування Visual Basic (Visual Basic Express Edition) | 1 шт. |
| пристрої введення/виведення: | 1 компл. |
| відео монітор: рідкокристалічного типу (TFT) 17’ з роздільною здатністю не менше 1280х1024, частотою полів не менше 75 Гц, кутом спостереження не менше 150°, ТСО 99 | 1 шт. |
| відео монітора (головні телефони + мікрофон), допускається окремий мікрофон і стерео телефони | 1 шт. |
| акустична стереосистема активного типу, потужністю не менше 5 Вт/канал | 1 шт. |
| клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів | 1 шт. |
| маніпулятор «мишка» з оптичним приводом, з коліщам прокручування (скролінгу), килимок | 1 шт. |
| принтер лазерний монохромний (чорно-білий) формату А4, з роздільною здатністю не менше 600 dpi (точок на дюйм), з під’єднанням по інтерфейсу по LPT або USB | 1 шт. |
| планшетний сканер формату А4, з роздільною здатністю не менше 600х1200 dpi, з під’єднанням по інтерфейсу USB (допускається заміна двох останніх позицій багатофункціональним пристроєм: принтер + сканер, з параметрами не гіршими зазначених вище, з планшетним скануючим пристроєм) | 1 шт. |
| додаткове обладнання: |  |
| блок безперебійного живлення лінійно інтерактивний, з потужністю не менше 500 VA | 1 шт. |
| зовнішній факс-модем, з підвищеною чутливістю по прийманню (адаптований до умов України), швидкісні показники обміну даними – не менше 56 кбіт/с, з підтримкою протоколу V.90/V.92 ** | 1 шт. |
| 2 Обладнання робочого місця учня */* , *** |  |
| Комп’ютер у складі: | 15 шт. |
| системний блок: | 15 шт. |
| корпус BTX або ATX з блоком живлення не менше 300 Вт, з не менш ніж одним з’єднувачем USB на лицьовій панелі | 15 шт. |
| материнська плата формфактору BTX або ATX, яка має не менше 4-х USB каналів версії 2.0 уведення/виведення | 15 шт. |
| центральний процесор з тактовою частотою не менше 3,00 ГГц, або еквівалент | 15 шт. |
| оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) DDR2 ємністю не менше 512 Мб | 15 шт. |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD) ємністю не менше 80 Гб | 15 шт. |
| накопичувач на гнучкому магнітному диску (FDD) ємністю 1,44Мб | 15 шт. |
| відео моніт з обсягом пам’яті не менше 64 Мб, обладнана виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу | 15 шт. |
| звукова карта з мікрофонним входом | 15 шт. |
| мережева карта, яка забезпечує швидкість обміну не менше 100 Мбіт/с або відео моніто карта бездротової локальної мережі стандарту Wi Fi (ІЕЕЕ 802.11 B/G) | 15 шт. |
| програмне забезпечення *: |  |
| операційна система не гірше Windows XP Pro Ukr, або еквівалент | 15 шт. |
| пакет програмних засобів офісного призначення: Microsoft Office 2007 Pro Plus Ukr або Microsoft Office 2003 Pro Ukr у складі: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, або еквівалент | 15 шт. |
| антивірусна програма для операційних систем Windows 9x/ME/NT/2000/XP | 15 шт. |
| мова програмування Visual Basic (Visual Basic Express Edition) | 15 шт. |
| пристрої введення/виведення: |  |
| відео монітор: рідкокристалічного типу (TFT) 17 ‘’ з роздільною здатністю не менше 1024х768, частотою полів не менше 75 Гц, кут спостереження не менше 150°, ТСО 99 | 15 шт. |
| стреогарнітура (головні телефони + мікрофон), допускається окремо мікрофон і стерео гарнітура | 15 шт. |
| клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів | 15 шт. |
| маніпулятор «мишка» з оптичним приводом, з коліщам прокручування (скролінгу), килимок | 15 шт. |
| 3 Носії даних: |  |
| флеш-карта обсягом не менше 512Гб | 1 шт. |
| магнітні носії (дискети 3,5 ‘’) | 10 шт. |
| оптичні носії: диск CD-R | 10 шт. |
| оптичні носії: диск DVD-RW | 10 шт. |
| 4 Обладнання і матеріали для влаштування електричної та локальної комп’ютерної мережі ( у разі провідної мережі): |  |
| Комплект обладнання і матеріалів для електричної та комп’ютерної мереж НКК (автоматичні вимикачі, пристрій захисного відключення, комутатор 100 Mbit/s, кабелі, розетки, патчкорди тощо). Розробка загального Проекту електричної мережі та Робочих Проектів на кожен окремий учбовий клас згідно з діючими ПУЕ; ДсанПін 5.5.6.009-98. Комп’ютерна мережа повинна відповідати вимогам міжнародного стандарту ІSO/IEC -11801 редакція 2 від 09.2002 року. | 1компл. |
| 5 Меблі ***: |  |
| стіл комп’ютерний вчителя | 1 шт. |
| крісло для вчителя | 1 шт. |
| стіл комп’ютерний учня */* | 15 шт. |
| стілець для учня*/* | 15 шт. |

*/* - кількість визначається нормативами наповнюваності класів

* - встановлення ліцензійно-чистого програмного забезпечення з необхідною кількістю ліцензій

** для навчальних закладів, розташованих у м. Києві, обласних центрах та містах обласного підпорядкування припускається «факс-модем із швидкістю обміну даними не менше 56 кбіт/с, з підтримкою протоколу V.90/V.92 (зовнішній або внутрішній)

*** дійсні за наявності гігієнічного висновку та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти 						А.В.Кудін